## Slide 1
SST 首版 Codegen 技术路线
目标：仅修改 tilelang，在识别 SST 后端目标后生成包含 RISC-V 自定义指令痕迹的 C 代码
1. 输入与目标标准化
• 用户侧 target 采用 “c + SST 标记”
• 不引入新的 target kind
• 在 target.py 中统一标准化
• 新增 normalize_sst_target / is_sst_target
• 保持 target.kind.name == "c"
2. 复用 tilelang 现有编译链
• lower.py 继续走现有 C backend
• 设备侧入口：target.build.tilelang_c
• 核心落点：CodeGenTileLangC
• 关键改动：VisitExpr_(CallNode)
• 识别 call_extern("tl.sst.xxx", ...)
3. SST 指令承载与验证
• 首版不直接生成复杂 inline asm
• 先输出宏/内联函数形式的 C 代码
• 示例：SST_RISCV_CUSTOM_OP(...)
• 测试重点：校验生成源码字符串
• TileOPs 当前只作为 GEMM 联调参考
实施顺序：target 标准化 → SST 判断辅助函数 → C backend 分支输出 → 最小 codegen 字符串测试 → 后续接入 TileOPs GEMM 用例联调