## Slide 1
CIM-TileIR 代码生成系统
面向 RISC-V CIM 多核硬件仿真的编译器侧原型项目
以 CIM-TileIR 为统一接口契约，解耦前端语言与后端硬件仿真
课题组项目汇报 · 2026
01
Notes: 今天我向您汇报的是 CIM-TileIR 代码生成系统项目。这是一个面向 RISC-V CIM 多核硬件仿真的编译器侧原型，核心思路是通过定义统一的中间表示接口契约，将前端编程语言与后端硬件仿真脚本彻底解耦。接下来我会从系统架构和设计原则两个方面展开介绍。

## Slide 2
系统架构：三层流水线与六大核心模块
CIM-TileIR 作为唯一接口契约，实现 前端语言 → 中间表示 → 硬件后端 的完整编译器流水线
第一层：前端语言层
TileLang DSL · AST 自动提取 · Python inspect
第二层：CIM-TileIR 中间表示
JSON Schema · Builder 构建 · Checker 校验
第三层：Golem SST 后端
环境变量导出 · 事件规划 · SST 仿真
六大核心模块
Builder 构建器
builder.py
从静态 GEMM 参数构建完整
CIM-TileIR 字典结构 — 内核类型、
Mesh 维度、Tile 尺寸、张量描述符
Checker 校验器
checker.py
CIM-TileIR Schema 验证，确保
Mesh/Tile 维度合法、张量完整、
操作序列顺序正确
Extractor 提取器
extractor.py
从 TileLang 源码通过 Python
AST 分析自动提取 CIM-TileIR
识别 T.gemm、T.alloc_shared 等
Golem 硬件约束
golem_constraints.py
Golem 硬件后端特定约束校验
dtype=int32/fp32, row-major,
禁止转置，Tile 尺寸匹配硬件
Golem SST 导出器
golem_exporter.py
生成三类输出工件：
golem_sst.env / 操作描述符 /
环境变量映射文档
Golem 事件规划器
golem_event_planner.py
Tile → 宏任务 → Worker 核心
数据节点分配与内存地址计算
Golem 运行时语义事件序列
02
Notes: 整个系统的架构可以理解为三层流水线加六大核心模块。最上层是前端语言层，目前以 TileLang DSL 作为首个前端，通过 Python AST 分析自动提取计算图。中间是 CIM-TileIR 中间表示层，采用 JSON Schema 定义了标准化的 GEMM 计算描述，包括 Builder 构建器和 Checker 校验器。底层是 Golem SST 硬件后端，负责将 IR 转化为 SST 仿真所需的环境变量脚本、操作描述符和事件规划。六大核心模块各司其职，从构建、校验、提取，到硬件约束、导出和任务映射，形成了一条完整的编译器流水线。

## Slide 3
设计原则与关键特性
接口契约优先、关注点分离、安全第一 — 三大原则构成项目的技术基石
1
接口契约优先
CIM-TileIR 是所有前端与后端的唯一接口。前端不直接生成 GOLEM_* 环境变量，
后端不依赖任何前端语法 — 任何语言只需输出符合 Schema 的 JSON 即可接入硬件仿真。
2
关注点分离
项目中枢（codegen_sstnoc）与源码（tilelang_cim/）分离，代码生成工件与硬件仓库分离，
临时文件独立存放于 /data4/jjgong/tmp/ — 每一层只关心自己的输入输出契约。
3
安全第一的工程实践
SST 仿真默认 Dry-Run 模式防止意外长时间仿真；无硬编码工具链路径，所有路径
来自用户 Shell 环境；静态审计脚本确保硬件侧解耦入口点完整且自洽。
完整的测试验证体系（单元测试 + 集成测试 + 验证脚本）保障代码生成可靠性
pytest 测试套件 · 硬件契约静态审计 · 工件离线验证 · 契约与事件计划一致性检查
03
Notes: 这个项目在设计上遵循三个核心原则。第一是接口契约优先，CIM-TileIR 是唯一的接口标准，任何前端语言只要输出符合 Schema 的 JSON 就能接入，后端完全不依赖前端语法。第二是关注点分离，项目中枢与源码分离，代码生成工件与硬件仓库分离，每一层只关心自己的输入输出契约。第三是安全第一的工程实践，SST 仿真默认采用 Dry-Run 模式避免意外触发长时间仿真，所有工具链路径来自用户环境而非硬编码，并且有静态审计脚本确保硬件侧的解耦入口点完整自洽。整个项目还配备了完整的测试验证体系，包括 pytest 单元测试、集成测试和多种验证脚本。